## Slide 1: 微机原理与接口技术
定时器中断应用示例

## Slide 2: 回顾
软件延时
for(int i=0;i<4;i++)
{
……
delay_ms(4); //延时
……
}

## Slide 3: 定时器工作原理
CET
CEP
CR
LD
TC
Q0
Q1
Q2
Q3
D0
D1
D2
D3
VDD
CP
计数器
由计数器构成
0
频率固定
固定时长定时器
看门狗
定时复位
可变时长定时器
硬件延时电路
x x x x
定时中断
寄存器
Q0
Q1
Q2
Q3
D0
D1
D2
D3
CaptureTrig
测量CaptureTrig信号周期
控制是否自动装载
多个计数器的TC输出经过组合逻辑可行成PWM输出
控制计数器的使能
TC0
TC1
PWM
周期性脉冲信号

## Slide 4: AXI Timer定时器
使能捕获当前值
计数暂停
进位信号
进位逻辑输出
进位\借位\捕获
时钟源

## Slide 5: AXI Timer工作方式
工作方式
定时
捕获
单次
周期性
周期信号生成
计时
装载一次预置值
计数一轮
产生一个中断
自动装载预置值
重复计数
周期性中断
独立
pwm
generateout
自动装载预置值
重复计数
自动装载预置值
重复计数
pwm0
无需预置
重复计数
中断时获取计数当前值
两次中断计数值之差与时钟周期的乘积即为被测信号的周期
capturetrig

## Slide 6: AXI Timer寄存器
名称 | 偏移地址 | 功能描述 | 名称 | 偏移地址 | 功能描述
TCSR0 | 0x00 | T0控制状态寄存器 | TCSR1 | 0x10 | T1控制状态寄存器
TLR0 | 0x04 | T0装载寄存器 | TLR1 | 0x14 | T1装载寄存器
TCR0 | 0x08 | T0计数寄存器 | TCR1 | 0x18 | T1计数寄存器
32位预置值或计数值
减计数：T=(TLR+2)* AXI_CLK_PERIOD
加计数：T=(TCRmax-TLR+2)*AXI_CLK_PERIOD
定时间隔

## Slide 7: Timer TCSR寄存器
MDTx | 工作模式： 0 -定时，1-捕获
UDTx | 计数方式：0-加计数，1-减计数
GENTx | generateout输出使能：0-禁止，1-使能
CAPTx | capturetrig触发使能：0-禁止，1-使能
ARHTx | 自动重复装载：0-禁止，1-使能
LOADx | 装载：0-不装载，1-装载
ENITx | 中断使能：0-禁止，1-使能
ENTx | 计数器运行使能：0-停止，1-启动
PWMAx | 脉宽调制使能：0-无效，1且MDTx=0、GENTx=1-脉宽输出
ENALL | 所有计数器使能：0-清除ENALL位，对ENTx无影响；1-使能所有计数器
CASC | 级联模式 1-级联，0-独立 仅TCSR0此位有意义
TxINT | 计数器中断状态：读：0-无中断，1-有中断;写：0-无意义，1-清中断状态
位
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
名称 | 含义

## Slide 8: 小结
定时器工作原理
AXI Timer
  结构
  工作模式
  寄存器
下一讲：定时器的典型应用

## Slide 9: 微机原理与接口技术
定时器中断应用示例

## Slide 10: AXI Timer计时模式
停止定时器
配置预置值到TLR
装载预置值到TCR
配置工作方式并启动计时
减计数：T=(TLR+2)* AXI_CLK_PERIOD
加计数：T=(TCRmax-TLR+2)*AXI_CLK_PERIOD
定时间隔

## Slide 11: Timer定时中断示例
Microblaze微处理器计算机系统采用AXI总线控制4位七段数码管动态显示接口滚屏显示数字0~3序列，要求采用AXI Timer定时中断实现，试设计接口电路和控制程序。
首次显示数字串0123，之后每隔一段时间再依次更换显示数字串1230；2301；3012；并循环
计时：
1）4位七段数码管动态显示扫描间隔延时；
2）每隔一段时间更换显示的数字串

## Slide 12: Timer定时中断示例接口电路-快速中断

## Slide 13: 中断初始化程序
开放INTC中断，写IER,MER
开放MicroBlaze中断,写MSR
配置Timer T0\T1工作方式
填写中断向量表,写INTC IVAR
配置GPIO 工作方式,写TRI
停止定时器，并清除中断TCSR
配置预置值到TLR
装载预置值到TCR
配置工作方式并启动计数
清除INTC中断, 写IAR
INTC快速中断, 写IMR

## Slide 14: 中断服务程序
AXI Timer中断服务程序

## Slide 15: 4位七段数码管动态显示扫描间隔延时
中断事务：
记录段码、位码对应位置值，
从显示缓冲区读取一位数码管对应的段码、位码并输出
char segcode[4]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0};
char poscode[4]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
中断次数%4
i

## Slide 16: 数字串移位更新延时
间隔时间应为数秒或更长
中断事务：
更新数码管显示缓冲器
各位数字段码在显示缓冲区中存储的位置向左循环移动一位
char segcode[4]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0};
char segcode[4]={0xf9,0xa4,0xb0,0xc0};
中断次数%4
j

## Slide 17: 定时器中断事务处理

## Slide 18: 中断初始化程序代码——快速中断
void setup_interrupt_system(void)
{
Xil_Out32(XPAR_INTC_0_BASEADDR+XIN_IMR_OFFSET,XPAR_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_MASK);
Xil_Out32(XPAR_INTC_0_BASEADDR+XIN_IAR_OFFSET,XPAR_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_MASK);
Xil_Out32(XPAR_INTC_0_BASEADDR+XIN_IER_OFFSET,XPAR_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_MASK);
Xil_Out32(XPAR_INTC_0_BASEADDR+XIN_MER_OFFSET,
XIN_INT_MASTER_ENABLE_MASK|XIN_INT_HARDWARE_ENABLE_MASK);
Xil_Out32(XPAR_INTC_0_BASEADDR+XIN_IVAR_OFFSET+
4*XPAR_INTC_0_TMRCTR_0_VEC_ID,(int)Timerhandler);
Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET,
Xil_In32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET )|
XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK| XTC_CSR_ENABLE_INT_MASK);
Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TIMER_COUNTER_OFFSET+XTC_TCSR_OFFSET,
Xil_In32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TIMER_COUNTER_OFFSET+XTC_TCSR_OFFSET )
| XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK| XTC_CSR_ENABLE_INT_MASK);
microblaze_enable_interrupts();
}

## Slide 19: IO控制初始化程序
int main(void)
{
int tcsr0,tcsr1;
Xil_Out32(XPAR_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_TRI_OFFSET,0x0);
Xil_Out32(XPAR_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_TRI2_OFFSET,0x0);
tcsr0=Xil_In32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET);
Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET,tcsr0&(~XTC_CSR_ENABLE_TMR_MASK));
tcsr1=Xil_In32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TIMER_COUNTER_OFFSET+XTC_TCSR_OFFSET);
Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TIMER_COUNTER_OFFSET+XTC_TCSR_OFFSET,
tcsr1&(~XTC_CSR_ENABLE_TMR_MASK));
Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TLR_OFFSET,T0_RESET_VALUE);
Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TIMER_COUNTER_OFFSET+XTC_TLR_OFFSET,T1_RESET_VALUE);
tcsr0=Xil_In32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET);
Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET,tcsr0|XTC_CSR_LOAD_MASK);
tcsr1=Xil_In32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TIMER_COUNTER_OFFSET+XTC_TCSR_OFFSET);
Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TIMER_COUNTER_OFFSET+XTC_TCSR_OFFSET,tcsr1|XTC_CSR_LOAD_MASK);
Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET,
tcsr0| ((XTC_CSR_ENABLE_TMR_MASK|XTC_CSR_DOWN_COUNT_MASK
|XTC_CSR_AUTO_RELOAD_MASK)&(~XTC_CSR_LOAD_MASK)));
Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TIMER_COUNTER_OFFSET+XTC_TCSR_OFFSET,
tcsr1| ((XTC_CSR_ENABLE_TMR_MASK|XTC_CSR_DOWN_COUNT_MASK
|XTC_CSR_AUTO_RELOAD_MASK)&(~XTC_CSR_LOAD_MASK)));
setup_interrupt_system();
return 0;
}

## Slide 20: 全局变量及函数申明
#define T0_RESET_VALUE 100000-2 //0.001s
#define T1_RESET_VALUE 100000000-2 //1s
void T0handler(void);
void T1handler(void);
void Timerhandler(void) __attribute__ ((fast_interrupt));
void setup_interrupt_system(void);
char segcode[4]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0};
char poscode[4]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
int loop=0,pos=0;
#include "xintc_l.h"
#include "xtmrctr_l.h"
#include "xgpio_l.h"
#include "xparameters.h"
#include "xio.h"
#include "xil_exception.h"
宏定义头文件

## Slide 21: 定时器中断服务程序
void Timerhandler(void)
{
int tcsr;
tcsr=Xil_In32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET);
if((tcsr&XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK)==XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK)
{
T0handler();
Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET,
tcsr|XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK);
}
tcsr=Xil_In32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TIMER_COUNTER_OFFSET
+XTC_TCSR_OFFSET);
if((tcsr&XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK)==XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK)
{
T1handler();
Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TIMER_COUNTER_OFFSET
+XTC_TCSR_OFFSET,tcsr|XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK);
}
}

## Slide 22: 中断事务处理函数
void T0handler(void)
{
Xil_Out32(XPAR_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_DATA_OFFSET,segcode[(loop+pos)%4]);
Xil_Out32(XPAR_GPIO_1_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET,poscode[pos]);
pos++;
if(pos==4)
pos=0;
}
void T1handler(void)
{
loop++;
if(loop==4)
loop=0;
}
T1 loop
0
1
2
3
T0 pos |  |  | 
0 | 1 | 2 | 3
0 | 1 | 2 | 3
1 | 2 | 3 | 0
2 | 3 | 0 | 1
数码管显示的数字串
3 | 0 | 1 | 2
char segcode[4]={0xf9,0xa4,0xb0,0xc0};

## Slide 23: 普通中断方式
#define T0_RESET_VALUE 100000-2 //0.001s
#define T1_RESET_VALUE 100000000-2 //1s
void T0handler(void);
void T1handler(void);
void Timerhandler(void) __attribute__ ((interrupt_handler));
void setup_interrupt_system(void);
char segcode[4]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0};
char poscode[4]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
int loop=0,pos=0;

## Slide 24: 定时器中断服务程序
void Timerhandler(void)
{
int tcsr;
tcsr=Xil_In32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET);
if((tcsr&XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK)==XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK)
{
T0handler();
Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET,
tcsr|XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK);
}
tcsr=Xil_In32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TIMER_COUNTER_OFFSET
+XTC_TCSR_OFFSET);
if((tcsr&XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK)==XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK)
{
T1handler();
Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TIMER_COUNTER_OFFSET
+XTC_TCSR_OFFSET,tcsr|XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK);
}
}
Xil_Out32(XPAR_INTC_0_BASEADDR+XIN_IAR_OFFSET,
XPAR_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_MASK);//写INTC IAR

## Slide 25: 中断初始化程序代码——普通中断
void setup_interrupt_system(void)
{
Xil_Out32(XPAR_INTC_0_BASEADDR+XIN_IAR_OFFSET,XPAR_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_MASK);
Xil_Out32(XPAR_INTC_0_BASEADDR+XIN_IER_OFFSET,XPAR_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_MASK);
Xil_Out32(XPAR_INTC_0_BASEADDR+XIN_IMR_OFFSET,XPAR_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_MASK);
Xil_Out32(XPAR_INTC_0_BASEADDR+XIN_MER_OFFSET,
XIN_INT_MASTER_ENABLE_MASK|XIN_INT_HARDWARE_ENABLE_MASK);
Xil_Out32(XPAR_INTC_0_BASEADDR+XIN_IVAR_OFFSET+
4*XPAR_INTC_0_TMRCTR_0_VEC_ID,(int)Timerhandler);
Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET,
Xil_In32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET )|XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK);
Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET,
Xil_In32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET )| XTC_CSR_ENABLE_INT_MASK);
Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TIMER_COUNTER_OFFSET+XTC_TCSR_OFFSET,
Xil_In32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TIMER_COUNTER_OFFSET+XTC_TCSR_OFFSET )
| XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK);
Xil_Out32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TIMER_COUNTER_OFFSET+XTC_TCSR_OFFSET,
Xil_In32(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR+XTC_TIMER_COUNTER_OFFSET+XTC_TCSR_OFFSET )
| XTC_CSR_ENABLE_INT_MASK);
microblaze_enable_interrupts();
}

## Slide 26: 小结
定时器工作在循环计时方式的初始化控制流程
  停止定时器
  写计数初值
  装载计数初值
  启动定时器并配置工作模式、启用中断
Timer快速中断
  Timer的中断服务程序仍需查询中断源，并清除各个定时的中断状态
下一讲：定时器测量外部信号周期